## Slide 1
无人机系统组成与飞行原理
Unmanned Aerial Vehicle · Systems & Flight Principles
低空智能数据技术教研室 · 无人机应用技术专业
涵盖：系统组成 · 飞行控制 · 动力系统 · 传感器导航 · 通信链路 · 法规安全
配套 Excalidraw 工程图可编辑 · 图1-3 附在课件目录
适用于
无人机应用技术
嵌入式系统基础
低空智能数据概论
1/12

## Slide 2
课程目录
COURSE OUTLINE
01
无人机定义与分类
多旋翼/固定翼/直升机/复合翼
02
多旋翼系统总体架构
机身 · 飞控 · 动力 · 传感器 · 载荷
03
飞行控制系统
闭环控制 · PID · 串级 · EKF 状态估计
04
飞行原理：四旋翼姿态控制
油门/横滚/俯仰/偏航 · 反扭矩
05
动力系统
无刷电机 · ESC · 锂电池 · 螺旋桨匹配
06
传感器与导航系统
IMU · GPS · 气压计 · 光流 · RTK
07
通信与数据链
遥控 2.4G · 数传 433/915M · 图传 5.8G
08
任务载荷与应用场景
航拍 · 测绘 · 植保 · 巡检 · 物流
09
无人机法规与飞行安全
适航 · 空域 · 执照 · 应急处置
10
总结与展望
技术趋势 · 行业前景
2/12

## Slide 3
无人机定义与分类
UAV Definition & Classification
什么是无人机？
UAV = Unmanned Aerial Vehicle
不载人、可重复使用的航空器，通过无线电遥控或自主程序控制飞行
UAS = UAV + 地面控制站 + 通信链路（完整系统）
🛸 多旋翼
4/6/8 旋翼 垂直起降 · 悬停 航拍 · 巡检 · 植保
✈️ 固定翼
机翼升力飞行 航时长 · 速度快 测绘 · 侦察 · 物流
🚁 直升机
单旋翼 + 尾桨 垂直起降 · 载荷大 植保 · 救援 · 军用
🔁 复合翼
旋翼起降 + 固定翼巡航 兼顾 VTOL 与航程 大面积测绘 · 物流
按重量分级：微型 (<250g) · 轻型 (250g-4kg) · 小型 (4-25kg) · 中型 (25-150kg) · 大型 (>150kg)
按用途分类：消费级 · 工业级 · 军用级 | 我国无人机保有量超 200 万架，应用覆盖 70+ 行业
3/12

## Slide 4
多旋翼系统总体架构
参见 Excalidraw 图1：无人机系统组成.excalidraw
机架
碳纤维/铝合金 机臂 + 中心板 起落架
飞控
STM32H7/A9 主控 IMU + 气压计 PX4 / ArduPilot
动力
无刷电机 + ESC 锂电池 3S-6S 碳纤维螺旋桨
传感器
GPS/RTK 定位 光流/超声波定高 视觉避障
通信
遥控 2.4GHz 数传 433/915MHz 图传 5.8GHz
载荷
云台相机 · 喷洒 LiDAR · 喊话器 抛投装置
💡 双击 图1-无人机系统组成.excalidraw 可在 excalidraw.com 中打开编辑
4/12

## Slide 5
飞行控制系统
参见 Excalidraw 图2 · 闭环控制 + PID + EKF
PID 控制器 — 串级结构
P (比例): 误差 × Kp → 快速响应，过大则震荡
I (积分): 累计误差 × Ki → 消除稳态误差
D (微分): 误差变化率 × Kd → 抑制超调，抗噪声弱
串级 PID: 位置环 (50Hz) → 速度环 (200Hz) → 姿态环 (400Hz)
EKF 扩展卡尔曼滤波
状态向量: [位置 xyz, 速度 v, 姿态四元数 q, IMU bias]
预测步骤: IMU (1kHz) → 积分加速度/角速度 → 先验估计
更新步骤: GPS (5Hz) + 气压计 + 磁力计 → 校正估计
关键: 处理非线性模型 · 协方差矩阵 P 表示不确定性
期望位姿
→
∑ 误差
→
PID 控制
→
混控器
→
电机
→
机体
→
传感器
💡 双击 图2-飞控闭环控制.excalidraw 在 excalidraw.com 打开完整框图
5/12

## Slide 6
飞行原理：四旋翼姿态控制
参见 Excalidraw 图3 · X型布局 · 反扭矩平衡
⬆ 油门 Throttle
M1~M4 同时增减
控制升降 → 高度
↔ 横滚 Roll
M2↑ M4↓ (或相反)
左右倾斜 → 侧飞
↕ 俯仰 Pitch
M1↑ M3↓ (或相反)
前后倾斜 → 前进/后退
🔄 偏航 Yaw
M2+M4↑ M1+M3↓
反扭矩差 → 旋转
核心公式
升力: T = k_T · ω² 力矩: M = k_M · ω²
ω 为电机转速 (rad/s) k_T / k_M 为升力/力矩系数
反扭矩原理
对角线电机同向转 → 反扭矩抵消 → 悬停平衡
打破平衡 → M1+M3≠M2+M4 总反扭矩 → 偏航旋转
X 型布局优势：
· 四个电机均参与所有姿态控制 → 控制余度大、响应快
· 与 + 字布局相比，X 型更适合航拍（机臂不遮挡前方视野）
· 常见机型：DJI F450 / S500 机架，4S 电池 + 2212 电机 + 9450 桨
💡 双击 图3-四旋翼飞行原理.excalidraw 查看电机布局与转向
6/12

## Slide 7
动力系统
无刷电机 · 电子调速器 · 锂电池 · 螺旋桨匹配
🔌 无刷电机
定子绕组 + 永磁转子
KV 值：rpm/V (低KV大桨/高KV小桨)
2212-920KV：3S+1045桨
2205-2300KV：4S+5045桨
效率 η ≈ 75-85%
⚡ 电子调速器 ESC
PWM → 三相交流 → 电机
BLHeli_S / BLHeli_32 固件
支持 DShot 数字协议
额定电流 20A-60A
BEC 5V/3A 供电飞控
🔋 锂电池 LiPo
标称 3.7V/片，满电 4.2V/片
3S (11.1V) / 4S (14.8V) / 6S (22.2V)
容量：mAh (如 5200mAh)
放电倍率 C：25C→130A 持续
能量密度 ~150Wh/kg
🪶 螺旋桨
规格：直径×螺距 (如 1045)
材质：碳纤 > 尼龙 > 塑料
桨效 g/W：拉力/功率
大桨低转速 = 高效率
动平衡影响振动
匹配原则：电机 KV × 电池电压 ≈ 桨额定转速 · 单轴拉力 > 整机重量 × 1.5 (推力余量) · 悬停油门 40-60% 最优
7/12

## Slide 8
传感器与导航系统
多传感器融合 · 从 IMU 到 RTK
IMU 惯性测量单元
3轴加速度计 + 3轴陀螺仪 更新率 1kHz 积分得姿态角 (俯仰/横滚/偏航) MEMS 工艺 · 温漂需校准
GPS / GNSS
GPS + GLONASS + 北斗 定位精度 2-5m (单点) 更新率 5-10Hz RTK 差分 → 厘米级
气压计
MS5611 / BMP280 精度 ~10cm 相对高度 温度补偿算法 融合 GPS 定高
辅助传感器
电子罗盘 (磁力计) → 航向 光流传感器 → 悬停定位 超声波/激光 → 低空定高 视觉里程计 (VIO) → SLAM
传感器 | 测量量 | 频率 | 精度 | 用途
IMU | 加速度/角速度 | 1kHz | ±0.01°/s | 姿态估计
GPS | 经纬度/高度/速度 | 5Hz | 2-5m / RTK 2cm | 绝对定位
气压计 | 气压→高度 | 50Hz | ±10cm | 相对高度
磁力计 | 地磁方向 | 30Hz | ±1° | 航向校正
融合策略：IMU 高频预测 + GPS/气压计低频校正 = EKF 最优估计 | 室内无 GPS 用光流/VIO 替代
8/12

## Slide 9
通信与数据链
遥控 · 数传 · 图传 — 三条链路协同工作
🎮 遥控链路 (RC)
频率：2.4GHz (主流)
协议：PWM / PPM / SBUS / CRSF
范围：1-5km (视距)
延迟：< 20ms
ELRS 开源：50km+ 极限
📊 数传链路 (Telemetry)
频率：433MHz / 915MHz
协议：MAVLink v2
速率：9.6-250 kbps
传输：位置/状态/指令
QGroundControl 地面站
📹 图传链路 (Video)
频率：5.8GHz 模拟 / 数字
数字：DJI O4 / Walksnail
分辨率：1080p@60fps
延迟：模拟 < 30ms / 数字 < 50ms
距离：1-10km (功率/天线)
频率规划与避干扰
· 三条链路使用不同频段避免互扰：2.4G 遥控 + 5.8G 图传 + 433/915M 数传
· 城市环境注意 2.4G WiFi 干扰 · 远距离用 915M+ 定向天线 · 中继可扩展覆盖
MAVLink v2 通信协议
关键消息：
HEARTBEAT (#0) — 心跳 1Hz，类型/状态
ATTITUDE (#30) — 姿态四元数 @ 50Hz
GLOBAL_POSITION (#33) — GPS 经纬高 @ 5Hz
COMMAND_LONG (#76) — 任务指令 (起飞/降落/航点)
消息格式：
[STX] [LEN] [SEQ] [SYS] [COMP] [MSG] [PAYLOAD] [CKA] [CKB]
· 小端序 · CRC16 校验 · 最大 280 字节
· MAVROS 桥接 ROS2 生态
· 支持 UDP / Serial / TCP 传输
9/12

## Slide 10
任务载荷与应用场景
Payload & Applications
📸 航拍摄影
三轴云台 + 4K 相机 影视/婚庆/宣传 大疆 Mavic 系列
🗺️ 测绘建模
RTK + 倾斜摄影 正射影像/三维模型 大疆 M300 + P1
🌾 农业植保
喷洒/播撒系统 20L 药箱 + 离心喷头 大疆 T50/T60
⚡ 电力巡检
可见光+红外双光 绝缘子/线路缺陷 自动航线规划
📦 物流配送
抛投/降落投放 城市/山区末端配送 美团/顺丰无人机
🚨 应急救援
喊话器/探照灯 热成像搜索/抛投 灾害评估/通信中继
10/12

## Slide 11
无人机法规与飞行安全
适航管理 · 空域 · 执照 · 安全操作
📜 法规体系
《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》2024
民航局《民用无人机驾驶员管理规定》
实名登记：UOM 平台 (uas.caac.gov.cn)
250g 以上需实名 · 4kg 以上需执照
🏢 空域管理
管制空域：机场净空区/军事/边境
适飞空域：真高 120m 以下
临时禁飞：重大活动/灾害救援
NOTAM 航行通告查询
📋 执照要求
轻型 (4kg-) 无需执照，需培训
小型 (4-25kg) 需 CAAC 执照
培训：理论 + 实操 + 考试
分类：视距内/超视距/教员
⚠️ 安全操作
飞行前检查：结构/电池/固件/GPS
远离人群/机场/高压线
禁止酒后飞行 · 禁止改装发射功率
购买第三者责任险
🛑 飞行前必查清单
□ 电池满电、无鼓包、内阻正常 □ 螺旋桨无裂纹、安装方向正确 □ GPS 星数 > 10 颗、HDOP < 1.0
□ 固件最新、参数已保存 □ 罗盘校准完成、无磁干扰 □ 返航高度设置 > 周边最高障碍物
□ 存储卡空间充足 □ 空域/天气/NOTAM 无限制 □ 第三者责任险有效
应急程序：丢失信号 → 自动返航 | 低电量 → 一级报警返航 / 二级报警原地降落 | 姿态异常 → 切 Stabilize 模式
11/12

## Slide 12
课程总结
无人机系统组成与飞行原理
1
多旋翼 = 机架 + 飞控 + 动力 + 传感器 + 通信 + 载荷，六大子系统协同
2
飞控核心 = 串级 PID (位置→速度→姿态) + EKF 多传感器融合
3
四旋翼通过电机差速控制油门/横滚/俯仰/偏航，对角线反扭矩抵消
4
动力匹配关键：电机 KV × 电压 ≈ 桨速，悬停油门 40-60% 最优
5
通信三链路：2.4G 遥控 + 433/915M 数传 + 5.8G 图传，MAVLink 桥接
6
法规底线：250g 实名 · 4kg 执照 · 120m 适飞 · 飞行前必检
Q & A
低空智能数据技术教研室
12/12