## Slide 1
无人机边缘计算与实时目标检测
基于 Zynq-7000 异构平台的端侧 AI 推理
低空智能数据技术教研室
适用课程：无人机应用技术 · 嵌入式AI · 边缘计算
涵盖：Zynq 架构 · DPU 加速 · YOLO 轻量化 · 点云处理 · PX4 集成
Zynq XC7Z020
ARM Cortex-A9 × 2 Artix-7 FPGA Fabric DPU IP Core · 5W 功耗
1/12

## Slide 2
课程目录
COURSE OUTLINE
01
为什么无人机需要边缘计算
云计算瓶颈 · 实时性需求 · 带宽约束
02
Zynq-7000 异构计算平台
PS/PL 架构 · AXI 互联 · 开发工具链
03
DPU 深度学习处理单元
CNN 硬件加速原理 · DPU IP 配置 · Vitis AI
04
实时目标检测流水线
MIPI 采集 → 预处理 → DPU 推理 → 后处理
05
模型轻量化技术
剪枝 · 量化 · 蒸馏 · YOLO-Fast 实战
06
三维点云与目标检测
RANSAC · PointPillars · 深度估计
07
飞控集成与 MAVLink
PX4 · EKF · 机载计算棒通信
08
性能评估与前沿展望
延迟/功耗/精度权衡 · Transformer on FPGA
2/12

## Slide 3
为什么无人机需要边缘计算？
实时性 · 带宽 · 可靠性 三重约束
⏱️ 实时性
云端往返延迟 100-500ms 高速无人机 100ms = 飞行 5m 避障决策必须在 50ms 内完成
📡 带宽约束
4K@60fps ≈ 12 Gbps 原始数据 5G 上行仅 100-300 Mbps 压缩/推理在前，传输在后
🔒 可靠性
通信中断 ≠ 任务失败 GNSS 拒止环境自主飞行 端侧推理 = 离线也能工作
指标 | 纯云端 | 地面边缘 | 机载 Zynq
延迟 | 100-500ms | 20-50ms | < 10ms
带宽需求 | > 1Gbps | 100Mbps | 仅结果
离线能力 | ❌ | ❌ | ✅
功耗 | N/A | 15-30W | < 5W
SWaP | N/A | 受限 | 最优
3/12

## Slide 4
Zynq-7000 异构计算平台
ARM + FPGA 融合架构 · PS/PL 协同设计
PS · Processing System
ARM Cortex-A9 × 2 (667MHz)
NEON SIMD 协处理器
L1 32KB + L2 512KB Cache
DDR3 控制器 (1066 Mbps)
千兆以太网 · USB 2.0 · SDIO
职责：
· Linux OS (PetaLinux)
· MAVLink 通信协议栈
· OpenCV 图像预处理
· 任务调度与状态机
AXI4 Interconnect
PL · Programmable Logic
Artix-7 FPGA Fabric
85K Logic Cells
220 DSP Slices
4.9 Mb Block RAM
GTX 收发器 (12.5 Gbps)
职责：
· DPU CNN 加速器
· 图像预处理流水线
· 自定义 IP 核
· 传感器接口桥接
开发工具链
Vivado 2024.2 | Vitis 2024.2 | Vitis AI 3.5 | PetaLinux 2024.2 | XRT 运行时
4/12

## Slide 5
DPU · 深度学习处理单元
CNN 推理硬件加速器 · Vitis AI 设计流程
输入特征图 H×W×C_in
权重/偏置 DDR → On-Chip BRAM
→
DPU 卷积引擎
卷积计算单元
池化/激活
批归一化
数据调度器
→
输出特征图 H'xW'xC_out
DPUCZDX8G
Zynq-7000 专用
4096 MAC
200 MHz
INT8 量化
峰值算力
~409 GOPS
能效比
~80 GOPS/W
比 GPU 高 10×
① 训练
PyTorch / TF
▼
② 量化
INT8 校准
▼
③ 编译
xcompiler → xmodel
▼
④ 部署
DPU 推理
5/12

## Slide 6
端到端实时目标检测流水线
从 MIPI 图像输入到检测结果输出 · 全流程延迟 < 50ms
📷 采集
采集
MIPI CSI-2 4K@60fps IMX477
⏱ 1-2ms
▶
🖼️ 预处理
预处理
Resize 416×416 BGR→RGB 归一化
⏱ 3-5ms
▶
⚡ DPU 推理
推理
YOLO-Fast INT8 量化 ~409 GOPS
⏱ 8-15ms
▶
📊 后处理
后处理
NMS 去重 框坐标映射 类别置信度
⏱ 2-5ms
▶
📤 输出
输出
目标框 + 类别 + GPS 坐标 MAVLink 上报
⏱ 1-3ms
端到端延迟分析
PS 端（预处理 + 后处理 + 通信）：10-15ms PL 端（DPU 推理）：8-15ms 总计：18-30ms
目标：单帧处理 < 33ms（30fps） → Zynq 轻松满足，留有 60%+ 余量用于 EKF 融合 & 飞控
6/12

## Slide 7
模型轻量化技术
剪枝 · 量化 · 蒸馏 —— 将 YOLO 搬进 Zynq
🔪 通道剪枝
基于 BN 层 γ 系数的
L1 正则化稀疏训练
剪掉 γ→0 的通道
精度损失 < 1% mAP
📉 INT8 量化
FP32 → INT8 权重
校准集统计 min/max
DPU 原生 INT8 推理
模型体积减少 4×
🧪 知识蒸馏
大模型（Teacher）
→ 小模型（Student）
软标签 + 硬标签联合
小模型超越从头训练
YOLO 模型演进与部署对比
模型 | 参数量 | mAP@COCO | Zynq FPS | 适用场景
YOLOv8n | 3.2M | 37.3% | 45 | 通用检测
YOLO-Fast | 1.2M | 32.1% | 110 | 无人机实时
YOLOv5n | 1.8M | 28.0% | 80 | 轻量替代
Tiny-YOLO | 0.8M | 23.5% | 180 | 极限低延迟
7/12

## Slide 8
三维点云目标检测
RANSAC 地面分割 · PointPillars · 深度补全
点云采集
LiDAR / 双目深度
→
地面分割
RANSAC 平面拟合
→
聚类/检测
PointPillars 3D CNN
→
BBox 输出
3D 框 + 位置/速度
RANSAC 地面分割算法
1. 随机采样 3 点 → 拟合平面模型 ax + by + cz = d
2. 计算所有点到平面距离 → 内点 / 外点分类
3. 迭代 N 次，选内点数最多的平面 → 即地面
4. 移除地面点云 → 剩余为障碍物候选
优势：抗噪性强 · 适合 FPGA 并行化 · 与 DPU 检测互补
PointPillars 检测器
Point Cloud → Pillar 体素化 → 2D 伪图像
PointNet 提取 Pillar 特征 → CNN 骨干提取
SSD 检测头 → 3D BBox 回归 + 分类
速度：33ms/帧（GPU）→ 量化后 DPU 可实时
Zynq 部署策略：Pillar 化在 PL 侧并行 → DPU 推理
8/12

## Slide 9
PX4 飞控集成与 MAVLink 通信
机载计算机 ↔ 飞控 · EKF 融合 · 视觉惯性里程计
系统集成架构
┌─ Zynq 机载计算 ─────────────────┐
│ PS: Linux + ROS2 + MAVROS │
│ PL: DPU 推理 + 图像预处理 │
│ 输出: 目标列表 {x,y,w,h,cls} │
└────────┬───────────────────────────┘
│ UART/SPI (MAVLink v2)
▼
┌─ PX4 FMU (STM32H7) ────────────┐
│ EKF2: 融合 IMU+GPS+视觉位姿 │
│ 控制器: PID 位置/速度/姿态 │
│ 混控器 → PWM → 电机 │
└──────────────────────────────────┘
EKF 多传感器融合
状态向量: [位置, 速度, 姿态, IMU bias, 风速]
观测: GPS(5Hz) + IMU(1kHz) + 视觉位姿(30Hz)
AI 检测结果 → 目标世界坐标 → 避障路径规划
MAVLink 关键消息
HEARTBEAT (#0) — 心跳 · 1Hz
GLOBAL_POSITION (#33) — GPS 全局位置
ATTITUDE (#30) — 姿态四元数
OBSTACLE_DISTANCE (#330) — 避障距离
DEBUG_VECT (#73) — 自定义检测结果
9/12

## Slide 10
实战案例与性能对比
Micro Phase Mizar Z7 (XC7Z020) 实测数据
🚁 电力巡检
场景：绝缘子检测
模型：YOLO-Fast INT8
延迟：28ms
精度：91.2%
🚗 车辆跟踪
场景：高速公路
模型：DeepSORT + YOLO
延迟：35ms
精度：88.5%
🏗️ 建筑物检测
场景：三维点云
模型：PointPillars
延迟：42ms
精度：85.3%
平台性能对比：相同 YOLO-Fast 模型
平台 | 延迟 | 功耗 | 能效比 | SWaP
Zynq XC7Z020 | 28ms | 4.8W | 80 GOPS/W | ✅ 最优
Jetson Nano | 22ms | 10W | 47 GOPS/W | ⚠️ 尚可
RPi 5 + Hailo | 18ms | 12W | 35 TOPS/W | ⚠️ 尚可
Intel i7-12700 | 8ms | 65W | N/A | ❌ 不适合
10/12

## Slide 11
前沿展望：Transformer on the Edge
ViT · DETR · 联邦学习 · 5G 云边协同
Vision Transformer on FPGA
ViT/DeiT 轻量变体适配 DPU
多头注意力 → 矩阵乘法优化
Zynq UltraScale+ 可支持
联邦学习 · 隐私保护
模型在端侧更新，数据不出设备
FedAvg 聚合全局模型
差分隐私保证安全
5G 云边协同
端侧粗检测 → 云端精识别
URLLC 超可靠低延迟通信
网络切片保障 QoS
事件相机 + SNN
仿生视觉：只输出像素变化
脉冲神经网络 (SNN) 推理
超低延迟 · 超高动态范围
11/12

## Slide 12
总结
✅ Zynq-7000 异构架构 = ARM 灵活性 + FPGA 确定性低延迟
✅ DPU 加速 CNN 推理，能效比 GPU 高 10 倍，功耗仅 < 5W
✅ 端到端检测流水线 < 50ms，满足 30fps 实时需求
✅ 模型轻量化（剪枝+量化+蒸馏）让大模型跑进嵌入式
✅ PX4 + MAVLink 打通 AI 感知到飞控的闭环
Q & A
github.com/NousResearch/hermes-agent · low-altitude intelligence lab
12/12